## Slide 1
Pines Virtuales en Blynk

## Slide 2: ¿Qué es un pin Virtual en Blynk?
Es un concepto inventado por Blynk Inc. para proporcionar el intercambio de cualquier dato entre el hardware y la aplicación móvil de Blynk.
Los pines virtuales son diferentes de los pines de entrada/salida (I/O) digitales y analógicos, estos últimos son pines físicos en la placa que se esté utilizando donde se conectan los sensores y actuadores.
Los pines virtuales permiten interactuar con cualquier sensor, cualquier biblioteca, cualquier actuador.

## Slide 4
Se puede pensar en los pines Virtuales como una caja en la que se puede poner cualquier valor, y todos los que tienen acceso a esta caja pueden ver este valor.
Es una característica muy poderosa para mostrar y enviar cualquier dato desde el hardware a la aplicación Blynk.
Con los pines Virtuales se puede enviar algo desde la App, procesarlo en el microcontrolador y luego enviarlo de vuelta al smartphone.
Se pueden activar funciones, leer dispositivos I2C, convertir valores, controlar servos, motores DC, etc.
Los pines Virtuales pueden ser usados para interactuar con librerías externas e implementar funcionalidades personalizadas.
NOTA: Los pines virtuales no tienen propiedades físicas.

## Slide 5: Cómo leer un Widget conectado a un pin Virtual
Se crea una función BLYNK_WRITE(Vx) por cada pin virtual, siendo x el número del pin virtual utilizado que va desde 0 hasta 127. Es llamada automáticamente cada vez que el dispositivo obtiene una actualización del valor del pin virtual del servidor (o de la aplicación).

## Slide 6
El comando param.asInt() se encarga de la lectura del Widget conectado al pin virtual enviando el valor leído hacia una variable de tipo int.

## Slide 7: Datos desde el hardware hacia Blynk
El comando Blynk.virtualWrite(Vpin, valor) se encarga del envío de datos al Blynk, siendo pin el número del pin virtual utilizado que va desde 0 hasta 127 y valor dato a enviar alguno de los siguientes 5 formatos:
// Enviar string
Blynk.virtualWrite(Vpin, "abc");
// Enviar integer
Blynk.virtualWrite(Vpin, 123);
// Enviar float
Blynk.virtualWrite(Vpin, 12.34);
// Enviar múltiples valores como un array
Blynk.virtualWrite(Vpin, "hello", 123, 12.34);
// Enviar RAW data
Blynk.virtualWriteBinary(Vpin, buffer, length);

## Slide 8
Llamando el comando virtualWrite éste intenta enviar el valor a la red de manera inmediata.
NOTA: Se debe usar el BlynkTimer cuando se use el comando virtualWrite para enviar datos. De lo contrario el hardware se desconectará del servidor.