## Slide 1: Tarjeta ESP32 DEVKIT V1 y su Programación

## Slide 2: Tarjeta de desarrollo ESP32 DEVKIT V1

## Slide 3
Especificaciones:
  Módulo Wi-Fi/Bluetooth(BLE) ESP-WROOM-32 con procesador ESP32-D0WDQ6.
  Conversor USB a serial CP2102
  Versión de 30 pines (24 GPIOs)
  Voltaje de alimentación por USB de 5v
  Regulador de voltaje de 3.3.v
  LED rojo indicador de alimentación
  LED azul conectado al pin GPIO2
  Pulsadores para Reset (EN) y Bootloader (BOOT)
  Soporta: IDE de Arduino, Espressif IDF, MicroPython, JavaScript,LUA entre otros.

## Slide 6: Programación del ESP32
La versión del firmware que viene por defecto soporta comandos AT.
Se puede programar a través del IDE oficial de Arduino con una sintaxis muy parecida, utilizando conexión USB/Serial.
En GitHub se encuentran una infinidad de librerías que facilitarán las tareas de desarrollo con el ESP32.

## Slide 7: Instalación del software para el uso del ESP32
Como se indicó antes el módulo que se utilizará en el curso es completamente compatible con el IDE de Arduino, eso facilita la tarea de programación.
El software puede ser descargado directamente de la página de Arduino: https://www.arduino.cc/en/software
Versión gratuita disponible para diversos sistemas operativos: Windows, Windows App, Linux y Mac OS X.

## Slide 9: Instalación de la tarjeta ESP32 en el IDE de Arduino
Pasos a seguir:
  Ejecutar la aplicación Arduino
  Seleccionar: Archivo
  Seleccionar: Preferencias
  Ingresar: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json en el campo de URLs adicionales (se pueden añadir varias URLs separándolas con comas) en la ventana de Preferencias que se acaba de abrir y Aceptar.

## Slide 10
URL para instalar la tarjeta ESP32
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

## Slide 11
  Cerrar el IDE de Arduino y volverlo abrir
  Seleccionar: Herramientas
  Seleccionar: Placa
  Seleccionar: Gestor de tarjetas
  Buscar: ESP32
  Seleccionar la versión más reciente e instalar

## Slide 12: Selección de la tarjeta ESP32

## Slide 13: Código de prueba de la tarjeta

## Slide 14: Problemas con la tarjeta
Error al enviar el sketch (programar la tarjeta)
  Algunas placas permiten cargar el sketch de manera automática, si e presenta el error la soluciones es presionar el botón de “BOOT” cuando se esté subiendo el código, luego que inicie el proceso de carga dejar de oprimir el botón, este proceso se tendrá que realizar cada vez que se suba un sketch al ESP32.
Evitar seguir oprimiendo el botón de BOOT para programarlo.
  Se debe soldar un condensador electrolítico de 10uf/16V, entre el pin GND y el pin “EN” del ESP32, si no se quiere soldar el condensador se puede hacer la conexión con ayuda de un Protoboard.