## Slide 1: Entradas y salidas digitales del ESP32

## Slide 2: Características de los GPIOs del ESP32
Alimentación (VDD): 3.0v a 3.6v (típico 3.3.v)
Niveles de voltaje de entrada: VIH=0.75xVDD a VDD+0.3
VIL=-0.3 a 0.25xVDD
Niveles de voltaje de salida: VOH=0.8xVDD (min)
VOL=0.1xVDD (max)
Niveles de corriente de salida: IOH=20mA (source)
IOL=28mA (sink)

## Slide 3: Distribución de pines del kit ESP32

## Slide 4
El ESP32 tiene un total de 25 GPIOs, de los cuales 4 son pines de solo entrada.
  Pines de sólo entrada: GPIO 34, GPIO 35, GPIO 36 y GPIO 39.
No todos los pines tienen resistencia de pull-up de entrada, se necesita una resistencia de pull-up externa en estos pines cuando se usa como pull-up de entrada.
  Pines con resistencia de pull-up interna (INPUT_PULLUP):
  GPIO14, GPIO16, GPIO17, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO22 y GPIO23.
Los GPIOs que no están disponibles (GPIO6-GPIO11) son utilizados internamente para el manejo de la memoria y la programación del ESP32 entre otros.

## Slide 5
Todos los pines GPIO en el arranque inicial (luego de polarizar el ESP32) o en el reset permanecen en estado activo-bajo excepto los siguientes pines: GPIO1, GPIO3, GPIO5, GPIO14 y GPIO15. Estos pines estarán en estado activo-alto por defecto durante el arranque o el reset, por lo tanto, se deben inicializar en el código en la función de configuración del sketch.

## Slide 6: Control de salidas digitales en el ESP32
Para configurar un GPIO como salida se utiliza la función pinMode(), teniendo en cuenta que GPIO corresponde al numero del pin GPIO que se va a configurar, como sigue:
  pinMode(GPIO, OUTPUT);
Para controlar una salida digital en el módulo ESP32 se debe utilizar la función digitalWrite(), que acepta como argumentos, el número del pin GPIO al que se va a controlar y el estado de salida, ya sea HIGH (‘1’) o LOW (‘0’).
  digitalWrite(GPIO, STATE);
Pines de sólo entrada: GPIO 34, GPIO 35, GPIO 36 y GPIO 39.

## Slide 7: Leer entradas digitales en el ESP32
Primero se configura el pin GPIO que se quiere leer como INPUT, usando la función pinMode() como sigue:
  pinMode(GPIO, INPUT);
Para leer una entrada digital, como por ejemplo un pulsador, se utiliza la función digitalRead(), que acepta como argumento el número del pin GPIO que se va a leer.
  digitalRead(GPIO);
Pines con resistencia de pull-up interna de ~20kΩ (INPUT_PULLUP): GPIO14, GPIO16, GPIO17, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO22 y GPIO23.

## Slide 8: Pantalla de Cristal Líquido (LCD)
Esta librería permite a una placa que utilice el IDE de Arduino controlar pantallas de cristal líquido (LCD) basadas en el controlador Hitachi HD44780 (o compatible), que se encuentra en la mayoría de las LCDs basadas en caracteres alfanuméricos.
La librería funciona con los modos de 4 u 8 bits (es decir, utilizando 4 u 8 líneas de datos además de las líneas RS, Enable y opcionalmente, la línea de control R/W).
Para utilizar esta biblioteca:
  #include <LiquidCrystal.h>

## Slide 9
Funciones soportadas:
  LiquidCrystal(): Crea una variable de tipo LiquidCrystal. La LCD puede ser controlada usando 4 u 8 líneas de datos. Si es lo primero, omite los números de pin para d0 a d3 y deja esas líneas sin conectar.
  El pin R/W puede estar ligado a tierra en lugar de estar conectado a un pin del dispositivo a a utilizar, si es así, se debe omitir en los parámetros de esta función.
  Sintaxis:
  LiquidCrystal lcd(rs,enable,d4,d5,d6,d7) LiquidCrystal lcd(rs,rw,enable,d4,d5,d6,d7) LiquidCrystal lcd(rs,enable,d0,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7) LiquidCrystal lcd(rs,rw,enable,d0,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7)

## Slide 10
  begin(): Inicializa la interfaz de la LCD y especifica el tamaño (columna x fila) de la pantalla. begin() debe ser llamado antes de cualquier otro comando de la biblioteca LCD.
  clear(): Borra la pantalla LCD y coloca el cursor en la esquina superior izquierda (posición 0,0).
  home(): Posiciona el cursor en la parte superior izquierda de la pantalla LCD (posición 0,0).
  setCursor(): Fijar la posición del cursor.
  write(): Escribe un carácter de 8 bits en la LCD.
  print(): Escribe una cadena de caracteres en la LCD.
  cursor(): Control del cursor: Muestra el cursor en la LCD: una línea baja en la posición en la que se escribirá el siguiente carácter.
  noCursor(): Control del cursor: oculta el cursor de la LCD.

## Slide 11
  blink(): Control del cursor: parpadeante estilo cuadro.
  noBlink(): Control del cursor: cursor estático estilo línea baja.
  display(): Enciende la LCD, después de haberla apagado. Esto restaurará el texto (y el cursor).
  noDisplay(): Apaga la LCD, sin perder el texto que se muestra en ella.
  scrollDisplayLeft(): Desplazar el texto a la izquierda.
  scrollDisplayRight(): Desplazar el texto a la derecha.
  autoscroll(): Desplazar automáticamente el texto a la derecha y a la izquierda en la LCD.
  noAutoscroll(): Desactiva el desplazamiento automático del texto en la LCD.

## Slide 12
  leftToRight(): Hace que el texto fluya hacia la izquierda desde el cursor, como si la pantalla estuviera justificada a la izquierda.
  rightToLeft(): Hace que el texto fluya hacia la izquierda desde el cursor, como si la pantalla estuviera justificada a la derecha.
  createChar(): Crea un carácter personalizado para utilizarlo en la LCD. Se admiten hasta ocho caracteres de 5x8 píxeles (numerados del 0 al 7). La apariencia de cada carácter personalizado se especifica mediante una matriz de ocho bytes, uno por cada fila. Los cinco bits menos significativos de cada byte determinan los píxeles de esa fila. Para mostrar un carácter personalizado en la pantalla, utilizar la función write() con su número (del 0 al 7).
  Cuando se hace referencia al carácter personalizado "0", si no está en una variable, es necesario lanzarlo como un byte, de lo contrario el compilador lanza un error.