## Slide 1: Interrupciones en el ESP32

## Slide 2: Definición de Interrupción
Una interrupción se considera como una señal del hardware o una instrucción del software del microprocesador que obliga a la CPU a detener la ejecución del programa que se esta ejecutando (programa principal) para ejecutar una rutina o procedimiento que se considera como prioritaria y cuya ejecución debe realizarse en el instante en que se hace la solicitud.
Además de la ejecución inmediata de la rutina, las interrupciones eliminan las consultas (polling) de periféricos lo que elimina ciclos de interrogación de los mismos y permite la atención inmediata del periférico que lo solicite haciendo el programa principal más ágil.

## Slide 3
Las interrupciones pueden ser generadas por software o por hardware.
Las interrupciones por hardware pueden ser internas o externas. Las interrupciones internas son generadas por periféricos internos del microcontrolador como por ejemplo temporizadores, las interrupciones externas son generadas por periféricos del microcontrolador que tienen contacto con el exterior como por ejemplo un GPIO.
En el proceso de atención a una interrupción se generan siempre una serie de procesos automáticos que tienen como finalidad proteger la información del programa principal e impedir que una interrupción genere otra interrupción cuando se esta ejecutando una rutina de interrupción, es decir, impide que una interrupción interrumpa a otra.

## Slide 4
Una interrupción es reconocida durante el último ciclo de la instrucción que se esta ejecutando actualmente en el programa principal (no importa si es una subrutina), a menos que ingrese durante el último ciclo, entonces será reconocida durante el último ciclo de la siguiente instrucción, esto implica que una interrupción jamás podrá detener la ejecución de una instrucción que actualmente se este ejecutando.
En la mayoría de microcontroladores la o las interrupciones soportadas tienen una tabla donde se almacena la dirección de memoria donde se ubica la rutina para atender la interrupción, a esta tabla se le denomina tabla de vectores de interrupción.
El ESP32 dispone de hasta 32 vectores de interrupción generado por alrededor de 70 fuentes diferentes. Cada interrupción tiene un cierto nivel de prioridad.

## Slide 5: Interrupciones GPIO en el ESP32
Todos los GPIOs del ESP32 tienen la capacidad de generar interrupciones.
En el ESP32, se puede definir una función de rutina de servicio de interrupción que se llamará cuando un pin GPIO cambie el valor de su estado.
En el IDE de Arduino se usa una función llamada attachInterrupt() para establecer una interrupción pin por pin. La sintaxis recomendada es la siguiente:
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR, mode)

## Slide 6
Donde:
  digitalPinToInterrupt(pin): utilizada para asignar el número de interrupción que está asociada a un pin GPIO.
  ISR: Es el nombre de la función que se llamará cada vez que se dispare la interrupción.
  Mode: Define cuándo se debe disparar la interrupción. Cinco constantes están predefinidas como valores válidos:
    LOW: Se genera interrupción cuando el pin está LOW
    HIGH: Se genera interrupción cuando el pin es HIGH
    CHANGE: Se genera interrupción cuando el pin cambia de valor, de HIGH a LOW o LOW a HIGH
    FALLING: Se genera interrupción cuando el pin va de HIGH a LOW
    RISING: Se genera interrupción cuando el pin va de LOW a HIGH

## Slide 7
Rutina de interrupción:
  La Rutina de Servicio de Interrupción se invoca cuando se produce una interrupción en cualquier pin GPIO. Su sintaxis es como la siguiente:
    void IRAM_ATTR ISR() {
    …
    }
Las ISR en ESP32 son tipos especiales de funciones que tienen algunas reglas únicas que la mayoría de las otras funciones no tienen.
La rutina de servicio de interrupción debe tener un tiempo de ejecución lo más corto posible, porque bloquea la ejecución normal del programa.
Las rutinas de servicio de interrupción deben tener el atributo IRAM_ATTR.

## Slide 8
IRAM_ATTR:
  Al marcar un trozo de código con el atributo IRAM_ATTR se está declarando que el código compilado se colocará en la RAM interna (IRAM) del ESP32.
  Si no se hace esto el código quedará ubicado en la memoria Flash. La flash en el ESP32 es mucho más lenta que la RAM interna, por lo que puede generar conflictos de tiempo o volcados de memoria.
  Si el código que se quiere ejecutar es una rutina de servicio de interrupción (ISR), lo ideal es que se ejecute lo más rápido posible. Si se tuviera que “esperar” a que una ISR se cargue desde la memoria Flash, las cosas podrían terminar mal.

## Slide 9
Desconectar la interrupción de un pin GPIO:
  Cuando sea necesario se puede llamar a la función detachInterrupt() para deshabilitar una interrupción de GPIO que no requiera que el ESP32 monitorice por alguna razón. La sintaxis a utilizar es la siguiente:
  detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin))
Donde:
  digitalPinToInterrupt(pin): es utilizada para asignar el número de interrupción que se desea deshabilitar y que está asociada a un pin GPIO.