## Slide 1: Bluetooth del ESP32

## Slide 2
El ESP32 integra un controlador de enlace Bluetooth y banda base Bluetooth, que llevan a cabo los protocolos de banda base y otras rutinas de enlace de bajo nivel, como la modulación/demodulación, el procesamiento de paquetes, el procesamiento del flujo de bits salto de frecuencia, etc.
Cumple con las especificaciones Bluetooth v4.2 BR/EDR y BLE:
  Transmisor de clase 1, clase 2 y clase 3 sin amplificador de potencia externo
  Control de potencia mejorado
  Potencia de transmisión de +12 dBm
  Receptor NZIF con sensibilidad BLE de -94 dBm
  Salto de frecuencia adaptativo (AFH)
  HCI estándar basado en SDIO/SPI/UART

## Slide 3
  HCI UART de alta velocidad, hasta 4 Mbps
  Controlador de modo dual Bluetooth 4.2 BR/EDR BLE
  Conexión síncrona orientada/extendida (SCO/eSCO)
  CVSD y SBC para el códec de audio
  Piconet y Scatternet Bluetooth
  Multiconexiones en BT clásico y BLE
  Publicidad y escaneo simultáneos

## Slide 4: Radio y banda base Bluetooth
La radio y la banda base Bluetooth admiten las siguientes características:
  Potencias de salida de transmisión de clase 1, clase 2 y clase 3, y un rango de control dinámico de hasta 24 dB.
  Modulación π/4 DQPSK y 8 DPSK.
  Alto rendimiento en la sensibilidad del receptor NZIF con más de 94 dBm de rango dinámico.
  Funcionamiento de clase 1 sin PA externo.
  La SRAM interna permite la transferencia de datos a toda velocidad, la mezcla de voz y datos y el funcionamiento completo de la piconet.

## Slide 5
  Lógica para la corrección de errores hacia adelante, control de errores de cabecera, correlación de códigos de acceso, CRC, demodulación, generación de flujos de bits de encriptación, blanqueo y conformación del pulso de transmisión.
  ACL, SCO, eSCO y AFH.
  CODEC de audio digital A-law, μ-law y CVSD en interfaz PCM- CODEC de audio SBC.
  Gestión de la energía para aplicaciones de bajo consumo.
  SMP con AES de 128 bits.
Interfaz Bluetooth:
  Proporciona interfaz UART HCI, hasta 4 Mbps
  Proporciona una interfaz HCI SDIO / SPI
  Proporciona interfaz de audio PCM / I²S

## Slide 6: Controlador de enlace Bluetooth
El controlador de enlace funciona en tres estados principales: espera, conexión y sniff.
Permite múltiples conexiones y otras operaciones, como la consulta, la página y el emparejamiento simple seguro, y por lo tanto permite Piconet y Scatternet.
A continuación se detallan las características:
Bluetooth clásico:
  Descubrimiento de dispositivos (consulta y escaneo de consulta)
  Establecimiento de la conexión (page, y page scan)

## Slide 7
  Conexiones múltiples- Recepción y transmisión asíncrona de datos
  Enlaces síncronos (SCO/eSCO)
  Conmutación maestro/esclavo
  Salto de frecuencia adaptativo y evaluación de canales
  Codificación de la difusión
  Autenticación y encriptación
  Emparejamiento simple seguro
  Gestión multipunto y de red dispersa
  Modo de sniffing
  Difusión esclava sin conexión (emisor y receptor)- Control de potencia mejorado
  Ping

## Slide 8
Bluetooth de baja energía:
  Publicidad
  Escaneo
  Publicidad y escaneo simultáneos
  Conexiones múltiples
  Recepción y transmisión asíncrona de datos
  Salto de frecuencia adaptativo y evaluación del canal
  Actualización de los parámetros de conexión
  Extensión de la longitud de los datos
  Encriptación de la capa de enlace
  LE Ping

## Slide 9: Funciones del Bluetooth en el ESP32
Se requiere el uso de la librería BluetoothSerial.h para la operación del módulo Bluetooth interno del ESP32.
Crear el objeto asociado al Bluetooth:
  BluetoothSerial SerialBT; //SerialBT nombre del objeto
Inicializar el dispositivo serie Bluetooth, pasando como argumento de la función el nombre (entre comillas dobles) que se desea asignar al dispositivo Bluetooth.
  SerialBT.begin();
Enviar un dato por Bluetooth al dispositivo conectado:
  SerialBT.write();

## Slide 10
  Comprobar si hay bytes disponibles para leer en el puerto serial Bluetooth, la función no requiere ningún parámetro de entrada:
  SerialBT.available();
  Leer datos recibidos por Bluetooth, la función no requiere ningún parámetro de entrada:
  SerialBT.read();
Enviar una cadena de texto, o el valor de una expresión, que se pasa como argumento:
  SerialBT.print();
Enviar una cadena de texto, o el valor de una expresión, que se pasa como argumento. Al final, inserta un salto de línea:
  SerialBT.println();